## Slide 1: Technischer Systementwurf

## Slide 2
Siemens SPS
Ventilinsel
Zylinder
Spritze
Verfahreinheit Pick Alpha
Motor
Zylinder
Klebevorrichtung
Förderband
Pneumatikleitung 4 mm
Pneumatikleitung 6 mm
Leitung Kleber 4 mm
Elektr. Leitung 3 x 0,5 mm2
Elektr. Leitung 2 x 1,5 mm2
Elektr. Leitung 16 x 0,5 mm2
Reed-Kontakt

## Slide 3
Details zum technischen Systementwurf (1/2)
1) Verfahreinheit
Pick Alpha zur Verfahrung in 1-dimensionaler Richtung (orthogonal zum Band)
1 Pneumatikzylinder zum Heben/Senken der Klebeeinrichtung inkl. 2 Drosselrückschlagventil
4 Endlagen – je 2 für Pneumatikzylinder & Picker
DC-Motor Ansteuerung über H-Brücke
2) Klebedosage
1 Pneumatikzylinder mit 2 Endlagen für „Voll“ und „Leer“ und 2 Drosselrückschlagventile
Adapterstück zur Verbindung von Zylinder & Spritze
Spritze mit Klebstoff (Universal Bastelkleber)
1 Ventil zum Öffnen / Schließen des Klebstoffschlauchs
Halterung für Zylinder &Spritze

## Slide 4
Details zum technischen Systementwurf (2/2)
3) Klebevorrichtung
Adapterstück zur Verbindung von Zylinder & Klebevorrichtung
Verschlusskappen, um Einheit vor Aushärtung des Klebstoffs im Aus-Zustand zu schützen
4) SPS
Ansteuerung von Pick Alpha & 2 Zylinder über Ventilinsel & Klebstoffventil
Abfrage von 6 Endlagen
5) Ventilinsel
Druckluftversorgung von 2 Zylindern
Angesteuert über SPS Ausgänge